TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

CONTROL 2A,  25-Mayo-1999

- Considere una señal aleatoria x[n] generada filtrando un ruido blanco de varianza unidad a través de un filtro FIR causal de orden uno, que presenta un cero en z=-0.5 y tiene ganancia unidad a frecuencia cero. Se pide:

- Calcule el filtro de Wiener FIR de orden 1 óptimo, en sentido de mínimizar el error cuadrático medio en la predicción de la señal x[n].

- Calcule la varianza del error de predicción.

- Demuestre que se cumple el principio de ortogonalidad.

- ¿Cuál sería la función de transferencia óptima del filtro predictor que conseguiría el blanqueado total de la señal x[n]?

- En base a la respuesta anterior, si se aumentara el orden del predictor FIR, ¿se reduciría la varianza del error de predicción obtenido?, ¿Cuál sería el orden óptimo del predictor?. Razónelo.

- Considerar un filtro adaptativo de un peso como el de la figura

donde las señales d(n) y x(n) son reales.

- Escribir el algoritmo LMS para adaptar el peso del filtro.

- Suponer que x(n) es una constante definida como x(n)=K u(n). Encontrar la función del sistema que relaciona d(n) con e(n) utilizando el algoritmo LMS, es decir, encontrar H(z)=E(z)/D(z).

- Determinar el rango de valores para  para el cual el filtro es estable.

TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

CONTROL 2B,  25-Mayo-1999

- Un proceso estacionario ARMA(1,1) está definido por la ecuación en diferencias

x[n]=0,5x[n-1]+w[n]+0,5w[n-1]

donde w[n] es un ruido blanco de media cero y varianza unidad.

Observamos el proceso

y[n]=x[n]+v[n]

donde v[n] es un ruido blanco de media cero y varianza unidad e incorrelado con x[n].

- Encontrar el filtro IIR de Wiener causal que minimiza el error cuadrático medio de la estimación de x[n].

- Dar el valor del error cuadrático medio cometido.

- Repetir los apartados a y b para el caso de un filtro IIR de Wiener no causal.

- Los tres primeros valores de la autocorrelación de un proceso x(n) son

rx[0]=1,  rx[1]=0.5,  rx[2]=0.5

Diseñar un predictor lineal de x(n) adaptativo LMS de dos coeficientes que tenga un desajuste final del 5%. ¿Cuánto valdrá el error cuadrático medio final?