TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL

CONTROL 2A,  26-Mayo-2000

- Considere una señal aleatoria x[n] generada filtrando un ruido blanco de varianza unidad a través de un filtro FIR causal de orden uno, que presenta un cero en z=-0.5 y tiene ganancia unidad a frecuencia cero. Se pide:

- Calcule el  predictor lineal FIR de orden 1 óptimo de la señal x[n].

- Calcule la varianza del error de predicción.

- Demuestre que se cumple el principio de ortogonalidad.

- ¿Cuál sería la función de transferencia del filtro que conseguiría el blanqueado total de la señal x[n]?

- En base a la respuesta anterior, si se aumentara el orden del predictor FIR, ¿se reduciría la varianza del error de predicción obtenido?, ¿Cuál sería el orden óptimo del predictor?. Razónelo.

- Los tres primeros valores de la autocorrelación de un proceso x(n) son

rx[0]=1,  rx[1]=0.5,  rx[2]=0.5

Diseñar un predictor lineal de x(n) adaptativo LMS de dos coeficientes que tenga un desajuste final del 5%. ¿Cuánto valdrá el error cuadrático medio final?

TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL

CONTROL 2B,  26-Mayo-2000

- Un proceso estacionario ARMA(1,1) está definido por la ecuación en diferencias

x[n]=0,5x[n-1]+w[n]+0,5w[n-1]

donde w[n] es un ruido blanco de media cero y varianza unidad.

Observamos el proceso

y[n]=x[n]+v[n]

donde v[n] es un ruido blanco de media cero y varianza unidad e incorrelado con x[n].

- Encontrar el filtro IIR de Wiener causal que minimiza el error cuadrático medio de la estimación de x[n].

- Dar el valor del error cuadrático medio cometido.

- Sea un proceso MA de primer orden definido como:

x(n)=w(n)+0.5w(n-1)

con w(n) un ruido blanco de potencia unidad.

- Calcular la secuencia de autocorrelación del proceso x(n).

- Calcular el sesgo definido como

B(k)= E{Sxper(k)} – E{Sx(k)}

para k=0 , siendo Sxper(k)  el periodograma calculado con M=4 puntos

con

;  k=0,1,2,3

y Sx(k) la densidad espectral real muestreada en las frecuencias f=k/M, para k=0,1,2,3.